(информация об объекте социальной инфраструктуры)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса.

1.2. Адрес объекта: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, 19.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3546,8 кв. м

1.4. Год постройки здания: 1970 год, последнего капитального ремонта: нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего         -        ,

капитального ____

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование) государственное бюджетное образовательное учреждение «Кудымкарское медицинское училище», ГБПОУ «КМУ»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Леваневского, 19

1.8. Основание для пользования объектом     оперативное управление

1.9. Форма собственности      государственная

1.10. Территориальная принадлежность     региональная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Пермского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, дом 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое)   образование

2.2. Виды оказываемых услуг   образовательные услуги.

2.3. Форма оказания услуг:  на объекте с длительным пребыванием.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 394 чел.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГ)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрут автобусов № 5; 233 (524) до остановки «Медучилище» (идти на юг)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОИ (формы обслуживания) * с учетом

СП 35-101-2001

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации

основных структурных элементов объекта)

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности Пермского края согласовано

Заведующий хозяйством                                                 В.Н.  Щербинин; Тел.: 8 (34260) 4-11-39

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 70 м;

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин;

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалида - формы обслуживания *

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)

С целью создания доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой пандусов или подъемное устройство на главном входе в здание, установка кнопки вызова персонала и обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); по возможности, необходимо выделить помещение не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, организационное решение |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационное решение |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационное решение |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ При выделении финансирования для создания доступной среды

в рамках исполнения _______________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии  при Министерстве образования и науки Пермского края

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

Нет

4.4.3. Техническая экспертиза:  разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов        -

4.4.6. Другое       -

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается      -

4.5. Информация размещена (обновлена) на карте доступности Пермского края, дата

https://bezbarierov.permkrai.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от  « 16 »     марта     2017 г.

2. Акта обследования объекта: N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

## Приложение 4

## к Порядку

## проведения паспортизации объектов

## социальной  инфраструктуры и услуг

## в приоритетных для инвалидов

## и других малообеспеченных  групп

## населения сферах жизнедеятельности

## на территории Пермского края

Основные структурно-функциональные зоны и элементы
объектов социальной инфраструктуры

| N п/п | Основные структурно- функциональные зоны ОСИ (их виды) | Функционально-планировочные элементы зоны (и их особенности) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию |
|  |  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  |  | 1.3 Лестница (наружная) |
|  |  | 1.4 Пандус (наружный) |
|  |  | 1.5 Автостоянка и парковка |
| 2 | Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |
|  |  | 2.2 Пандус (наружный) |
|  |  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |
|  |  | 2.4 Дверь (входная) |
|  |  | 2.5 Тамбур |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
|  |  | 3.2 Лестница (внутри здания) |
|  |  | 3.3 Пандус (внутри здания) |
|  |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |
|  |  | 3.5 Дверь |
|  |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Вариант I - зона обслуживания граждан (в том числе инвалидов и других МГН) | 4.1 кабинетная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.2 зальная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.3 прилавочная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
|  |  |  | 4.5 кабина индивидуального обслуживания |
|  |  | Вариант II - места приложения труда |
|  |  | Вариант III - жилые помещения |
| 5 | Санитарно- гигиенические помещения | 5.1 Туалетная комната |
|  |  | 5.2 Душевая/ванная комната |
|  |  | 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |
| 6 | Система информации на объекте | 6.1 Визуальные средства |
|  |  | 6.2 Акустические средства |
|  |  | 6.3 Тактильные средства |

| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | Б |
| 5 | с нарушениями слуха | Б |
| 6 | с нарушениями умственного развития | Б |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N на плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |  |  |

--------------------------------

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К)

С целью создания доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер необходимо, прежде всего, установить на территории, прилегающей к зданию, схему движения к доступному для МГН входу, организовать автостоянку, установить тактильные полосы перед препятствиями, изменением пути движения, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней вдоль стен.

Для обеспечения полной доступности объекта инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой пандусов или подъемное устройство на главном входе в здание, установка кнопки вызова персонала и обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо установить у входа в здание, доступного для МГН, схему движения на ОСИ; все помещения, пути движения на ОСИ обозначить простой для понимания данной категорией инвалидов информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха все помещения, пути движения на ОСИ обозначить информацией, знаками (с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения); предусмотреть оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля); по возможности, необходимо выделить помещение не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | Текущий ремонт, организационное решение |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт, организационное решение |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт, организационное решение |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Текущий ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ При выделении финансирования для создания доступной среды

в рамках исполнения _______________________________________________________

### Приложение 1

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть |  | 40 | 1) на остановочном пункте отсутствуют схемы движения к объекту для МГН | КОСГУ | Разместить на остановочном пункте схему движения к объекту | Организационное решение |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть |  | 2, 39, 40 | на маршруте движения отсутствуют места отдыха с возможностью вызова и ожидания 2) отсутствуют тактильные полосы перед препятствиям и, изменением пути движения | КОСГУ | Обеспечить места отдыха для МГН на пути движения Оснастить тактильными полосами пути движения | Организационное решение, индивидуальное решение с TCP |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть |  | 36, 38 | На наружной лестнице перед входом в здание отсутствует пандус | К | Обеспечить входную лестницу пандусом | Организационное решение, индивидуальное решение с TCP |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  | 3, 4 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | - | - | - | - |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДЧ-В |  |  | Организационное решение, индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

### Приложение 2

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть |  | 36, 38 | На наружной лестнице перед входом в здание отсутствует пандус | К | Обеспечить входную лестницу пандусом | Организационное решение, индивидуальное решение с TCP |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Нет |  |  | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть |  | 36, 37 | Нет кнопки вызова персонала (переговорного устройства) | К | Обеспечить входную площадку кнопкой вызова персонала | Организационное решение, индивидуальное решение с TCP |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть |  | 1, 5 | 1) высота порогов превышает нормативные требования (0,10 при норме 0,014 м.) | К | 1)привести в соответствие порог входной двери; | Текущий ремонт, организационное решение |
| 2.5 | Тамбур | Есть |  | 6, 7 | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | 1) вход не оборудован знаками доступности | КОС | Оборудовать вход знаками доступности | Организационное решение |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  | Текущий ремонт, организационное решение |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить по возможности в соответствии с рекомендациями.

### Приложение 3

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  | 11-16 | 1) отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения | КОСГУ | 1) разместить информацию о пути и направлении движения со схемой расположения, | Текущий ремонт, организационное решение |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть |  | 19-23 | 1) отсутствуют предупреждающие цветные и тактильные указатели перед лестницей, поворотами 2) лестница не оборудованы поручнями с обеих сторон на нормативной высоте | СО | обеспечить оснащение необходимы ми средствами перед лестницей; 2) оборудовать лестницу поручнями с обеих сторон на нормативной высоте | Организационное решение, текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  | Лестницы не продублированы пандусом, подъемным устройством | К | Лестницы продублировать пандусом, подъемным устройством | Организационное решение, текущий ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | Есть |  | 16, 18, 24, 25 | 1) высота порогов превышает нормативные требования (0,02 м. при норме 0,014 м.) | КО | Привести в нормативное соответствие пороги | Организационное решение, текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть |  | 9, 26, 34, 35 | 1) отсутствуют предупреждающие цветные и тактильные указатели перед лестницей, поворотами лестница не оборудованы поручнями с обеих сторон на нормативной высоте высота порогов превышает нормативные требования (0,02 при норме 0,014 м.) 4) отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей | СО | обеспечить оснащение необходимы ми средствами перед лестницей; 2) оборудовать лестницу поручнями с обеих сторон на нормативной высоте 3)Привести в нормативное соответствие пороги Разместить информирую щие обозначения | Организац ионное решение, текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Пути движения | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  | Текущий ремонт, организационное решение |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

### Приложение 4

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть |  | 43-45 | Высота порогов превышает нормативные требования (0,02 м. при норме 0,014 м.) отсутствуют информирующие обозначения помещений с дублирующими рельефными знаками рядом с дверью отсутствует контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей | КОС | привести в соответствие пороги дверей; 2) разместить информирующие обозначения 3) Разместить информирующие обозначения | Текущий ремонт, организационное решение |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть |  | 8, 27 | высота порогов превышает нормативные требования (0,05 м. при норме 0,014 м.) | К | Привести в соответствие высоту порогов, установить информирующие обозначения | Организационное решение, текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Есть |  | 41, 42 | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Нет |  |  |  |  |  |  |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Зоны целевого назначения | ДЧ-И (О, С, Г, У) ВНД (К) |  |  | Текущий ремонт, организационное решение |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации объекта данного раздела выполнить в соответствии с рекомендациями.

### Приложение 4 (II)

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | Нет | - | - | - | - | - | - |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| - | - | - | - | - |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет

### Приложение 4 (III)

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | - | - | - | - | - | - | - |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| - | - | - | - | - |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Нет.

### Приложение 5

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть |  | 31-33 | нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; отсутствие кнопки вызова персонала; | КОС | 1) необходимо обустроить туалетные кабины (в том числе для инвалидов на кресле- коляске) 2) установить кнопку вызова персонала | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть |  | 28-30 | 1)нет оборудованных санитарно- гигиенических помещений для МГН; | КОС | 1)В душевых предусмотреть кабины в соответствии нормативными требованиями (входи передвижение на уровне пола, установить поручни и т.д.) | Организационное решение, текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть |  | 17 |  | КОСГУ | - обеспечит своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учётом потребностей инвалидов с нарушением зрения. Организовать не сколько вешалок на высоте до 1,4 м | Организационное решение, текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | - |  |  | - | - | - | - |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Санитарно-гигиенические требования | ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С) |  |  | Организационное решение, текущий ремонт |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями. По возможности оборудовать кабину для инвалидов (К) в соответствии со СНиП.

### Приложение 6

к Акту обследования

объекта социальной инфраструктуры

к паспорту доступности

объекта социальной инфраструктуры

N 1 от « 16 »     марта     2017 г.

#### I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Трехэтажное кирпичное здание учебного корпуса,

ГБПОУ «Кудымкарское медицинское училище»

619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.Леваневского, 19

Наименование объекта, адрес

| N п/п | Наименование функционально- планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | N на плане | N фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть |  | 10, 13, 14, | 1) отсутствует размещение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | КОСГУ | Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта | Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
| 6.2 | Акустические средства | Нет |  |  | 1) отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию инвалидам по слуху, зрению (в т.ч. индукционная петля) | КОСГУ |  |  |
| 6.3 | Тактильные средства | Нет |  |  | 1) отсутствуют тактильные полосы перед препятствиям и на пути движения на объекте 2) отсутствуют информационные таблички со шрифтом Брайля, иные тактильные средства сигнализации для инвалидов по зрению, слуху | С |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | доступные для МГН элементы здания не идентифицированы знаками, символами 2) отсутствует доступная для МГН кнопка вызова в зоне назначения 3) отсутствует система информирования об услугах, ориентации на объекте | КОСГУ | Установить соответствующую систему информирования, кнопку вызова | Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |

#### II Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | N на плане | N фото |  |
| Система средств информации | ВНД | - | - | Организационное решение, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

--------------------------------

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно;

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Работы по адаптации выполнить в соответствии с рекомендациями.